## Slide 1: Dynamic Fault-Tolerance and Task Scheduling in Distributed Systems
Masters Thesis by Philip ståhl and jonatan broberg

## Slide 2: Agenda
Introduction and goal
Related work
System model
Reliability model
Fault-tolerant model
Self-adapting model
Calvin
Implementation
Experiments
Future Work

## Slide 3: Introduction
Ensuring reliability of applications of services in running in distributed environments is a complex task
Problems:
  The more resources used, the higher the probability of some of them failing
  Heterogeneous components, varying failure behavior
  Difficult to model reliability, infinite number of parameters and types of failures to consider
    Hardware, network, energy supply, etc.
For stream processing applications, valuable data may be lost if the processing task fails
Service providers should ensure reliability in a seamless way,
Notes: Tillförse en viss tillförlitlighetsnivå för applikationer och tjänster som kör distribuerat är svårt av flera skäl.
Först och främst så ökar risken för att ett fel inträffar desto fler tjänster/resources som används.
Vidare är det väldigt svårt att fullständigt modellera tillförlitligheten i sådana miljöer. Det finns till exempel oändligt med parametrar att ta hänsyn till när man beräknar tillförlitligheten.
För streaming tjänster är just tillförlitlighet av stor betydelse eftersom man kan förlora viktig data om ett fel inträffar
Vidare så vill inte användare av sådana tjänster bry sig om hur en viss tillförlitlighet uppnås, enbart att den gör det. Därför är det upp till de som tillgodoser dessa tjänster att göra detta.

## Slide 4: Goal
Devise a method for dynamically ensuring a certain reliability level applications or services running in distributed environments.
Design a model for expressing the reliability for an application running in a distributed environment
Design a framework which dynamically ensures a certain level of reliability by replicating tasks, detecting node failures, and adapting to changing system properties
Implement and evaluate model using Calvin
Notes: Målet med vårt exjobb är att utforma en model för att dynamiskt tillgodose en viss tillförlitlighetsnivå för applikationer och tjänster som körs distributerat.
För att göra detta, så har en tillförlitlighetsmodel designats, för att bestämma tillförlitligheten hos noderna i en sådan miljö, samt applikationerna som körs där.
Vidare så har vi designat ett ramverk som dynamiskt tillgodoser en viss tillförlitlighetsnivå, upptäcker fel och anpassar sig till varierande egenskaper I systemet.
Slutligen så har vi implementerat och utvärderat vår model med hjälp av Calvin.

## Slide 5: Related work
Most previous work aims at maximizing the reliability under various constraints such as
  Meeting deadlines
  Producing the correct result
Some has maximizing reliability as a primary objective, but do not ensure a certain reliability is met
Others ensure a certain reliability is met, but do not ensure this reliability is met over time
  Some using replication does not start new replicas in case of failure
Notes: Vi har studerat en mängd tidigare arbeten som undersökt hur man kan tillgodose en viss tillförlitlighetsnivå.
De flesta försöker maximera tillförlitligheten under vissa begränsningar, som tex att fortfarande möta deadlines, eller minimera exekveringstiden och maximera tillförlitligheten.
De som maximerar tillförlitligheten som huvudmål, ämnar inte att nå en bestämd nivå, utan enbart så hög som möjligt.
Andra tillgodoser en viss nivå, ofta genom replicering av tasks, men tillgodoser inte den över tid, då nya replikor inte skapas om någon dör.

## Slide 6: System model
We assume an interconnected set of computing resources (nodes), providing redundant paths and interconnectivity between all nodes
All nodes are within the same cluster
  Latency is the same between all nodes
Notes: För att utforma vår model har vi gjort vissa antagande gällande hur miljön ser ut samt vilken typ av applikationer som används.
För själva miljön med servrar, så har vi utgått från att alla tillgängliga servrar finns I samma cluster med reduntanta länkar och att alla noder kan kommunicera med varandra.
Tex så kan nod A och nod B kommunicera med varandra även om nod C skulle dö.

## Slide 7: Application model
We limit ourselves by only considering stream processing applications
A processing task S will receive input from a producer, perform some computation on it, and send the result to a consumer
When replicating the task S, the replicas may not be synchronized. To avoid timing issues, it is assumed no external calls are made which depends on when the request is made
The task S, performs deterministic calculations on the input. If the replicas all receive the same input, they will all produce the same result
Notes: Applikationen vi tänker oss är i dess enklaste fall bestånde av 3 delar. En producent, som producerar någon form av data som måste behandlas. Datan skickas till en tjänst som gör beräkningar på datan och skickar resultatet till en konsument.
Vid replicering så får varje replika samma input. Replikorna kan dock vara lite I ofas, men timing issues undvikes genom att anta att replikorna inte gör några externa requests där resultatet påverkas av när requestet gjordes. Vi antar alltså deterministiska beräkningar av inputen, så att förutsatt att alla replikor får samma input, så kommer de även att producera samma resultat.

## Slide 8: Fault model / limitations
Common assumptions:
  Each component in the system has only two states: operational or failed
  Constant failure rates, as well as same failure rates for all nodes and statistically independent failures
  Known execution time for applications/jobs
  Fully reliable links
We make the following assumptions:
  Fully reliable links, we only consider node failures
  Nodes are either operational or failed
  Node failures do not depend on the jobs running on them and the computations they perform
  Statistically independent failures
  When a node fails, all tasks running on that node fails as well, and if the node is restarted, the jobs running on it is not.
Notes: Vanligen när man ska beskriva fel, och hur fel beter sig så måste man göra vissa begränsningar och antagande, eftersom det I princip är omöjligt att korrekt sätt modelera verkligen fel pga de många parameterar att ta hänsyn till.
I de tidigare arbeten vi har studerat så görs ofta antagande om
Varje komponent är antingen operational eller död
Komponenter har konstanta felfrekvenser, och den är samma för alla komponenter och statistiskt oberoende
Andra vanligt förekommande antaganden är
Fullt tillförlitligt nätverk
Kända exekveringstider (ofta då man kollar på att maximera tillförlitligheten samtidigt som man möter deadlines)
Vi antar
fail-stop model, där noder är antingen operational eller döda
Fullt tillförlitligt nätverk, vi bryr oss bara om node failures
En nods tillförlitlighet påverkas inte av vilket typ av tasks som körs på den
Och vi antar dessutom statistiskt oberoende fel

## Slide 9: Failure distribution
We assume failures follow a Poisson process, a common assumption when having constant failure rates
where is the failure rate, i.e. the average number of failures during a time t.
From a time t and a mean-time-between-failures (MTBF), can be calculated as
Resulting in
Notes: När man antar konstanta felfrekvenser så modeleras ofta en nods tillförlitlighet med en Poisson process

## Slide 10: Failure distribution
We are interested in knowing the probability of a node surviving a time t, i.e. no failures
The probability that a failure occurs is thereby

## Slide 11: Mean-time-between-failure
We only consider the MTBF for nodes to be constant for some period of time
Therefore, the latest 3 registered failure times, t1, t2, and t3, for a node are used to calculated the MTBF
This allows for adapting the reliability of a node if it starts failing more/less often

## Slide 12: Reliability definitions
As mentioned, reliability is usually defined as the probability of
  Meeting deadlines, or
  Producing the correct result
Our definition:
Reliability of a task which is serving some kind of requests, is the probability that a request can be served. For a process with n task replicas, this corresponds to at least one replica is always operational.

## Slide 13: Reliability model
Reliability is “… at least one replica is up and running ...”
This corresponds to not all failing. For n nodes, this is

## Slide 14: Reliability model
Failures will happen
Failures must be detected and new replicas be created to fulfill the desired reliability
In order to create a new replica, at least one existing replica must be alive during the time it takes to replicate it
The reliability can therefore be expressed as “… at least one replica is up and running during a time t...”, where t is the time it takes from that a failure occurs until a new replica is operational
The time t consist of the time to detect failure, and the time it takes to create a new replica
Notes: Om vi har en process med ett antal replikor, så är tillförlitlighet definierat som att att minst en replika kör.
Om vi vidare antar att fel inträffar, så är kan tillförlitligheten definieras som sannolikheten att minst en replika lever, under den tid det tar att replicera replikan.
Tiden t I vårt fall är då tiden det tar att detektera ett fel + tiden att replicera en replika

## Slide 15: Reliability model cont’d
“… at least one replica is up and running during a time t...”
Note that since only considering node failures, and failures do not depend on the job they do, the reliability depends on the nodes on which the replicas are running, not the number of replicas themselves
Notes: Tillfötligheten kan då skrivas som sannolikheten att inte alla noder som har en replika dör under tiden t, dvs innan vi hunnit skapa en ny replika.
Och eftersom vi antar att failures för noder inte beror på vilket jobb de gör och vilka tasks som körs där, så är tillförlitligheten inte beroende av hur många replikor som körs, utan enbart på vilka noder de kör.
Exempelvis om vi har en replika på en nod, så har vi samma tillförlitlighet som om vi hade haft 10 replikor på den noden.

## Slide 16: Fault-tolerant model
Goal is to provide a certain level of reliability
Basic idea:
  Create enough replicas to reach the required reliability
  Optimize by choosing the most reliable nodes to place replicas on
  Detect failures and create new replicas if needed
  Register system events in order to adapt to changing system behavior, e.g. nodes failure rates
Notes: Nu när vi har en model för att beskriva tillförlitligheten så vill vi ju se till att en viss tillförlitlighetsnivå är uppnådd.
I princip innebär det att skapa tillräckligt många replikor så att nivån är uppfylld.
Och över tid, detektera när en nod dör, och om flera replikor då måste skapas, skapa de
Vidare, så vill vi inte skapa fler replikor än nödvändigt, för att inte använda fler resurser än nödvändigt, därför kommer vi visa att
de mest tillförlitliga noderna väljst först
Systemet övervakas under tid och att replikor dynamiskt flyttas till mer tillförlitliga noder och överflödiga replikor tas bort
Vidare så lagrar vi tiderna för när en nod dör, så att vi kan anpassa dess MTBF och därmed dess tillförlitlighet.

## Slide 17: Ensuring reliability
Desired reliability:
Algorithm:
Notes: För att tillgodose en tillförlitlighet lambda för en applikation:
Hitta alla noder som inte har en replika. Eftersom tillförlitligheten för en applikation enbart beror på vilka noder som replikor körs på, inte hur många replikor, så måste vi hitta noder som inte har en replika I dagsläget.
Så länge den nuvarande tillförlitlighetsnivån är under den vi önskar, så skapar vi en ny replika på den mest tillförlitliga lediga noden vi har.

## Slide 18: Ensuring reliability example
Desired reliability:

## Slide 19: Ensuring reliability example
Desired reliability:
Available nodes (sorted after reliability): [C, A, D, B]
Actual rel: 0.0
Put replica on most reliable node

## Slide 20: Ensuring reliability example cont’d
Desired reliability:
Available nodes (sorted after reliability): [A, D, B]
Actual rel: 0.95
Put replica on most reliable node

## Slide 21: Ensuring reliability example cont’d
Desired reliability:
Available nodes (sorted after reliability): [A, D, B]
Actual rel: 1 – (1 - 0.95) * (1 - 0.9) = 0.995
Put replica on most reliable node

## Slide 22: Ensuring reliability example cont’d
Desired reliability:
Available nodes (sorted after reliability): [A, D, B]
Actual rel: 1 – (1 - 0.95) * (1 - 0.9) * (1 – 0.85) = 0.99925
We’re done.

## Slide 23: Optimization
While the algorithm makes sure the desired reliability is met, it does not ensure it is met after some time has passed. Therefore, it is run both when failure is detected, but also periodically every 5 seconds.
Furthermore, after some time, there may be more reliable nodes available, and by moving to them, less replicas may be needed. A optimization algorithm is therefore run as well which
Moves replicas to more reliable nodes
Deletes unnecessary replicas

## Slide 24: Moving to more reliable
Notes: Så länge det finns mer tillförlitliga noder, så flytta replika från den minst tillförlitliga av de nuvarande, till den mest tillförlitliga av de tillgängliga.
Skapa först den nya replican, och ta sedan bort den gamla, för att undvika risken att hamna I ett vulnerable state.

## Slide 25: Deleting unnecessary replicas
Notes: Därefter, när vi flyttat alla replikor till de mest tillförlitliga, så kanske vi inte behöver lika många replikor längre.
Därför, så tas den minst tillförlitliga bort, så länge den önskade nivån fortfarande nås.

## Slide 26: Optimization example
Assume we have the same situation as before

## Slide 27: Optimization example
After some time, a new more reliable node is added
“… as long as there are more reliable nodes, move replicas to those nodes, and delete the least reliable...”

## Slide 28: Optimization example
“… as long as there are more reliable nodes, move replicas to those nodes, and delete the least reliable...”

## Slide 29: Optimization example
“… as long as there are more reliable nodes, move replicas to those nodes, and delete the least reliable...”

## Slide 30: Optimization example
“… as long as there are more reliable nodes, move replicas to those nodes...”
We’re done.

## Slide 31: Optimization example
“… delete the least reliable one as long as the requires reliability is still met ...”

## Slide 32: Optimization example
“… delete the least reliable one as long as the required reliability is still met ...”
Required reliability: 0.999
Actual: 1 – (1 – 0.99) * (1 – 0.95) * (1 – 0.9) = 0.99995
Reliability without least reliable (A2):
1 – (1 – 0.99) * (1 – 0.95) = 0.9995
0.9995 > 0.999 --> Delete A2.

## Slide 33: Optimization example
“… delete the least reliable one as long as the requires reliability is still met ...”
Required reliability: 0.999
Actual: 1 – (1 – 0.99) * (1 – 0.95) = 0.9995
Reliability without least reliable (C):
1 – (1 – 0.99) = 0.99
0.99 < 0.999 --> We’re done.

## Slide 34: Detecting node failure
Heartbeats are periodically sent between runtimes. If no heartbeat from a node is received within 500 ms, it is assumed dead.
  Frequency: 200 ms
  Timeout: 500 ms
Since we assume high bandwidth low latency connections, the time it takes to send the heartbeat is negligible.
This gives us a worst case scenario of detecting node failures of 500 ms, and best case of 300 ms.
Notes: Vår tillförlitlighetsmodell bygger som sagt på mean-time-between-failures, algoritmen som ser till att tillförlitligheten är nådd måste köras när en nod dör då en önskade nivån kanske inte längre är nådd.
Det bygger då alltså på att vi kan detektera fel, och det görs genom ett heartbeat system, där noder periodiskt skickar UDP meddelanden, heartbeats, till varandra, för att indikera att de fortfarande är operational.
Om inget heartbeat mottas från en nod inom 500 ms, så antas den vara död, och algoritmen på förra sliden kan köras för att säkerställa att den önskade nivån uppnås.
Timeout tiden på 500 ms är enbart en övre gräns på hur lång tid det faktiskt tar att detektera att en nod är död.
Bästa fallet händer när en nod dör precis innan den skickar en heartbeat, medan värsta fallet sker när en nod dör precis efter den skickat.

## Slide 35: Detecting node failure - best and worst case
Worst: t = 500’ ms
Best: t = 300’ ms
Notes: Värsta fall till vänster, bästa till höger.
I vår modell använder vi den övre gränsen 500 ms. Det är säkert att göra eftersom det innebär att den beräknade tillförlitligheten är samma eller sämre än den faktiska.

## Slide 36: Handling node failure
Recap:
Only a single node should run this algorithm, otherwise a lot of new replicas could be created
Notes: Som vi sa så måste denna algoritmen köras varje gång en nod dör.
Men alla noder som detekerar ett fel kan inte köra den, eftersom det skulle innebära att alla inser att en ny replika behövs, och då skapar en ny replika, vilket resulterar I att vi helt plötsligt fått alldeles för många replikor, fler än vi behöver.
Istället så väljs en av de noderna som är kvar ut, genom högsta ID, som då får I uppdrag att köra algoritmen. De övriga noderna kommer skicka ett lost node meddelande till denna noden, och få ett svar när den är klar.
Om den valda noden själv dör innan den är klar, så kommer de andra noderna inte att få något svar, och efter en viss tid start processen om och en ny nod väljs ut.

## Slide 37: Handling node failure cont’d
When a node failure is detected, every node take the following steps:
Select a node among the remaining nodes, select the one with the highest ID
Send a lost node message to the selected node, including the ID of the lost node
Wait for reply
  If no reply is received within a certain time - start over at 1
  If reply – we’re done
The node receiving the lost node messages will run the greedy algorithm
i.e. check whether or not new replicas are needed, and if so, send replication request to one of the nodes holding a replica. When done, it will send a reply to everyone it received a lost node message from.

## Slide 38: Handling node failure cont’d.
Notes: Som exempel har vi ett system bestående av 4 noder, med två replikor som kör på node B och C.

## Slide 39: Handling node failure cont’d.
Notes: Om node C dör, så väljer de övriga noderna nod A och skickar ett lost node meddelande till denne.

## Slide 40: Handling node failure cont’d.
Notes: A kommer köra algoritmen och inse att en ny replika behövs, den kommer därför be nod B att replicera sin replika till node D.

## Slide 41: Handling node failure cont’d.

## Slide 42: Handling node failure cont’d.
Notes: Slutligen kommer nod A att skicka ett svar till nod B och nod D, så att dessa vet att nod A lyckades köra klart algoritmen.

## Slide 43: Example – before failure
Notes: Ett liknande exempel med två replikor.
Nodernas tillfötlitlighetsnivå syns också.
Här ser vi att det räcker med två replikor på om de körs på nod A och C.

## Slide 44: Example – after failure
Notes: När nod C dör, så körs algoritmen och en ny replika skapas på nod B, men nivån är fortfarande inte uppfylld och ytterligare en replika måste skapas på nod C.

## Slide 45: Expressing time t
Recap
The time t consists of the time it takes to detect a failure, plus the time it takes to create a new replica
Where Tf is the time to detect a failure, statically set to 500 ms, while TR varies.
TR varies depending on
  The size of the task state
  Whether or not the selected node to handle the failure succeeds or die itself, in case a new node is selected
  Whether or not the node asked to replicate its replica succeeds or die, in case a new node is asked
Notes: Tiden t som används I tillfötlighetsmodellen består av tiden det tar att detekera att en nod har dött, plus tiden det tar att hantera felet och eventuellt replicera en task.
Som tidigare nämnt så är det värdet satt till 500 ms för att detekera att en nöd har dött. Tiden att hantera felet och skapa en ny replika varierar dock.
Det beror delvis på att tiden beror på hur stort statet på tasken är, och därför lagras dessa tider på task type.
Det beror dessutom p[ om noden som först väljs ut, blir klar eller om den själv dör innan den blir klar, I vilket fall en ny nod väljs.
Vidare kan noden som vi ber replicera sin replika dö innan den hinner göra det, även då väljs en ny nod ut, eller noden vi replicerar till kan dö.

## Slide 46: Replication failure example

## Slide 47: Replication failure example cont’d

## Slide 48: Replication failure example cont’d
Notes: I detta fallet kommer nod A be nod B replicera till en annan nod.
För att minska antalet meddelanden så skulle givetvis B kunnat få välja en ny nod att replicera till.

## Slide 49: Expressing time t
To cope with the varying time TR, an experiment was conducted during which each time TR was registered, in order to find a distribution fitting to the data. Several distributions was tested, and log-logistic was found to be the best fit.
Notes: För att hantera den här varierande tiden, så valde vi att inte bara använda ett medelvärde tex, eftersom de teoretiskt sätt kan variera ganska mycket, vilket därmed påverkar tillförlitligheten ganska mycket.
Istället genomförde vi ett experiment från vilket vi fick ut över 2000 värden för tiden t (exkluderat tiden det tar att detektera fel).
Sedan matchades en rad olika distributioner mot dessa värden, och vi fann att log-logistic distribution var den bästa.

## Slide 50: Expressing time t cont’d
To find a value for TR to use in the reliability model, all previously registered values are used to find the shape parameters for the log-logistic distribution, after which the 95th percentile value is used.
Notes: I modellen, så används därmed de tidigare registrerade tiderna först för att få fram parametrarna till log-logistiska distributionen
Efter det, så väljs det 95 percentila, vilket innebär att med 95% sannolikhet kommer nästa värde vara mindre än detta, och genom att använda detta värde kommer vi I 95% av fallen beräkna fram en lägre tillförlitlighet än den faktiska.
Innan några replication tider har använts, så använts ett default värde.

## Slide 51: Calvin
Calvin is an actor-based application environment for light-weight IoT applications. Its key components are
  runtimes
  actors
  applications
  and the use of Kademlia, a distributed hash table
Notes: Som nämndes I början så har vi implementerat och utvärderat vår modell med hjälp av Calvin.
Istället för att fokusera på utveckla en model för att tillgodose tillförlitlighet för Calvin applikationer, så har snarare Calvin varit ett verktyg, eller en plattform där vi kunnat implementera vår modell.

## Slide 52: Calvin - runtime
A Calvin runtime is a self-managed container for application actors
Provides data transport between actors both within the same runtime and between different runtimes.

## Slide 53: Calvin - actor
An actor in Calvin consists of ports, actions, and preconditions under which actions can fire.
For each in-port there is a queue of messages, called tokens, to process. Each out-port has a queue of tokens to send to another actors in-port.
The state of an actor is used when migrating or replicating an actor and consists mainly of
  The type of actor
  Arguments needed to create the actor
  Port connections information
  Port queues

## Slide 54: Calvin - application
An application in Calvin is made up from a set of connected actors.
Example:
src : std.CountTimer(sleep=0.5)
id : std.Identity()
snk : io.Print()
src.integer > id.token
id.token > snk.token

## Slide 55: Changes made to Calvin
Replication
Fan-in/fan-out model – allowing multiple connections for an inport
Heartbeat system setup by each runtime creating a Heartbeat actor
  Listens for heartbeats
  Send heartbeats to other runtimes
Resource reporter – reports CPU usage to the other runtimes
Lost node handler – handles lost node
Replicator – replicates actors

## Slide 56: Experiments
We have conducted a set of various tests to prove the usefulness of our model.
The goal was to show our model
Dynamically ensures the required reliability is met, despite the event of node failures, by dynamically creating new replicas when old ones die
Uses the optimal number of replicas by
  choosing the most reliable nodes, and
  moving replicas to more reliable nodes as they become available, and deleting unnecessary replicas
Adapts to changing system properties
We also measured how the replication time varied depending on the state size, as the replication time is an important part of the reliability model.
Notes: För att demonstrera vår modell så har vi genomfört ett antal experiment
Syftet med experimenten var bland annat att visa att
tillförlitligheten över tid dynamiskt uppnås genom att detekera när noder dör samt starta nya replikor
Inte fler replikor än nödvändigt genom att
  Välja de mest tillförlitliga
  Ta bort överflödiga replikor
Systemet tar hänsyn till varierande egenskaper hos noderna

## Slide 57: Experiments setup
A cluster of 6 servers were used in the experiments.
Server specification:
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 of 2.20 GHz
24 GB RAM
Connected with a 1000 Mb/s link with a latency of less than 0.2 ms.
Notes: I experimententen har ett cluster på 6 servrar använts.
På dessa servrar startades en eller flera Clavin runtimes, beroende på test. Varje runtime simulerade därför en nod.
Nod failures simulerades genom att döda ett runtime och starta det igen. På så vis kunde vi även styra och ge olika noder olika hög failure rate.

## Slide 58: Application used in experiments
The application used in the experiment consisted of three actors, a producer, service actor, and a consumer.
Notes: Applikationen som använts är av enklaste lag, med en konsument, en producent samt en “service actor” I mitten.
Producenten och konsumenten replicerades inte, utan enbart “service aktorn”. Därför dödades aldrig en av de 6 servrarna, utan en runtime var ”stabil”, på vilken både konsumenten och producenten var placerade.

## Slide 59: Application used in experiments cont’d.
Notes: Så här kunde det då se ut med två replikor.

## Slide 60: Simulating node failures
Notes: Så här simulerades nod fel.
En nod gavs en MTBF och en runtime startades.
Sedan plockades ett random värde ur en normal distrubution med medelvärde MTBF och standard avvikelse på 1 och sov den tiden innan runtimen dödades och startades om.
Även om två noder gavs “samma” MTBF, så hade de I slutändan lite olika MTBF. Detta var bland annat för att om vi skulle gett alla runtimesen samma och då de sov exakt lika länge hela tiden. Så skulle tex alla dö samtidigt om de startades samtidigt, vidare om vi väntade en stund mellan att starta varje så skulle aldrig två stycken dö samtidigt. Därför valde vi random nummer som I längden gav en viss MTBF.

## Slide 61: Ensuring a certain reliability
One Calvin runtime per server
MTBF for each runtime was 20 seconds
Required reliability: 0.98
Average time t: 580 ms
Reliability of nodes: R(t) = e-t/MTBF = e-580/20000 = 0.97142
Number of replicas | Reliability
1 | 1 – (1 – R(t))1 = 0.97142
2 | 1 – (1 – R(t))2 = 0.99918
3 | 1 – (1 – R(t))3 = 0.99998
Notes: För att visa att den önskade tillförlitlighetsnivån uppfylldes över tid, så startades en runtime på varje server och MTBF för varje runtime var satt till 20 sekunder.
Den önskade tillförlitlighetsnivån var 0.98. Tiden att detektera ett failure plus replicera en aktor var I snitt (95th värdet var I snitt…) 530 ms.
Som ni ser då så krävs det två replikor för att nå den önskade nivån.

## Slide 62: Result
Notes: Här ser vi resultatet. Experimentet körde I 5 minuter.
I början av grafen tycks nivån vara ganska låg, och det är för att DEFAULT värdet använts för både replicerings tid samt MTBF för noderna.
När sedan noderna dött några gånger så har systemet lärt sig att den faktiska MTBF är högre.
Varje dipp I nivån är sedan när en nod som hade en replika dog, och vi ser att den snabbt kommer upp över den önskade nivån igen.
Man ser även en liten peak efter ungefär 80 sek, och det är antagligen när den flyttar en replika till en mer tillförlitlig nod.

## Slide 63: Optimal number of replicas
Two Calvin runtimes per server
MTBFs varied
Required reliability: 0.999
Average time t: 600 ms
Reliability of nodes:
MTBF | Reliability
7.5 | R(t) = e-t/MTBF = e-600/7500 = 0.92312
15 | R(t) = e-t/MTBF = e-600/15000 = 0.96079
40 | R(t) = e-t/MTBF = e-600/40000 = 0.98511
Runtime | MTBF (s)
dave1 | 7.5
dave2 | 7.5
tim1 | 7.5
tim2 | 7.5
kevin1 | 15
kevin2 | 15
mark1 | 15
mark2 | 40
jerry1 | 40
jerry2 | 40
Notes: För att visa att de mest tillförlitliga noderna väljs, så det olika MTBF till olika runtimes.
Totalt startades 10 runtimes.

## Slide 64: Optimal number of replicas cont’d.
Reliability:
Number of replicas | Nodes | Reliability
2 | 2 * MTBF(7.5) | 1 – (1 – R7.5(t))2 = 0.99409
3 | 3 * MTBF(7.5) | 1 – (1 – R7.5(t))3 = 0.99955
2 | 2 * MTBF(15) | 1 – (1 – R15(t))2 = 0.99846
3 | 3 * MTBF(15) | 1 – (1 – R15(t))3 = 0.99994
1 | 1 * MTBF(40) | 1 – (1 – R40(t)) = 0.98511
2 | 2 * MTBF(40) | 1 – (1 – R40(t))2 = 0.99978
3 | 1 * MTBF(15) + 2 * MTBF(7.5) | 1 – (1 – R15(t)) * (1 – R7.5(t)) 2 = 0.99977
3 | 2 * MTBF(15) + 1 * MTBF(7.5) | 1 – (1 – R15(t))2 * (1 – R7.5(t)) = 0.99988
Notes: Beroende på vilka noder som används så behövs olika många replikor.

## Slide 65: Result – total number of replicas
Notes: Här ser vi att när system lärt sig att nod mark2, jerry1 och jerry2 är mest reliable, så kommer de att väljas, och gör de det så behövs det bara 2 replikor, medans det behövs 3 annars.

## Slide 66: Result – replicas per node (MTBF 7.5)
Notes: Här ser vi antalet replikor per nod för de minst tillförlitliga.

## Slide 67: Result – replicas per node (MTBF 15)
Notes: Här ser vi antalet replikor per nod för de näst mest tillförlitliga.

## Slide 68: Result – replicas per node (MTBF 40)
Notes: Här ser vi antalet replikor per nod för de mest tillförlitliga.

## Slide 69: Removing unnecessary replicas
One Calvin runtime per server
Three stable, Dave, Tim, Mark, while Kevin and Jerry were given a MTBF of 25 seconds
  Dave, Tim, and Mark, got default values of 10 seconds
Required reliability: 0.999
Average time t: 570 ms
Reliability of nodes:
MTBF | Reliability
10 | R(t) = e-t/MTBF = e-570/10000 = 0.94459
25 | R(t) = e-t/MTBF = e-570/25000 = 0.97746

## Slide 70: Removing unnecessary replicas cont’d.
Reliability:
Number of replicas | Nodes | Reliability
1 | 1 * MTBF(10) | 1 – (1 – R10(t))1 = 0.94459
2 | 2 * MTBF(10) | 1 – (1 – R10(t))1 = 0.99693
3 | 3 * MTBF(10) | 1 – (1 – R10(t))1 = 0.99983
1 | 1 * MTBF(25) | 1 – (1 – R25(t))1 = 0.97746
2 | 2 * MTBF(25) | 1 – (1 – R25(t))2 = 0.99949
3 | 1 * MTBF(25) + 1 * MTBF(10) | 1 – (1 – R25(t)) * (1 – R10(t)) = 0.99875
3 | 1 * MTBF(25) + 2 * MTBF(10) | 1 – (1 – R25(t)) * (1 – R10(t))2 = 0.99993

## Slide 71: Result – total number of replicas

## Slide 72: Result – replicas per node (MTBF 10)

## Slide 73: Result – replicas per node (MTBF 25)

## Slide 74: Self-adapting
Two Calvin runtimes per server
Required reliability: 0.999
Time t: 710 ms
Killing nodes:

## Slide 75: Result – node reliabilities
Recall MTBF is based on latest 3 failure times

## Slide 76: Result – number of replicas

## Slide 77: Replication time
Two runtimes, and one actor with one outgoing port.
The size of the actor state was measured, as well as the time to replicate the actor from one runtime to another.
The state was increased by increasing the size of the actors port queue.
Laptop specifications:
  Intel i5, 2.3 GHz
  4 GB 1333 MHz RAM
  SSD drive

## Slide 78: Result
Notes: Här ser vi att repliceringstiden snabbt ökar efter 200 mb för laptopen, medan de mer kraftfulla servrarna klarar mer.
För de högre värdena för laptopen så kollade vi tillgängligt ram och swap minne under tiden, och anledningen till de höga peakarna är för att ram minnet tog slut och processen var tvungen att börja använda swap minnet.

## Slide 79: Result – replication time laptop
Notes: Här syms tydligt att fram till mellan 80 och 160 MB så är det främst tiden att skicka statet från en runtime till en annan som tar längst tid.
När ram minnet tog slut dock och swap minnet började användas, så ökar tiden att skapa den nya aktorn rejält istället.

## Slide 80: Result – replication time server

## Slide 81: Result
Notes: För mindre storlekar så är repliceringstiden linjär.

## Slide 82: Considering load in the scheduling
We made an experiment where we had
  2 reliable nodes (MTBF = 40 s) and
  3 less reliable nodes (MTBF = 10 s).
First all nodes had a low load, then we increased the load on one of the more reliable nodes and later decreased it again.
We added a condition in the scheduling algorithm
  If load > MAX_PREFERRED_LOAD then place the task on another node if possible

## Slide 83: Considering load in the scheduling, cont’d.

## Slide 84: Considering load in the scheduling, cont’d.

## Slide 85: Considering load in the scheduling, cont’d.

## Slide 86: Discussion
All values such as heartbeat timeout time, default MTBF/replication time, etc. was chosen so that we could run experiments for a couple of minutes and still have a lot of failures
Our model uses a relatively simple reliability model
  Limited in using a default MTBF in case no failure times for a node is known – the default value may be higher than the actual
  A more sophisticated model could for example assume node non-independent failures, for example the switch of a rack may fail, affecting all nodes in that rack. The reliability of a node should therefore take the current nodes into account
Also the selection of nodes could take more parameters into account
  Currently, the most reliable node is chosen, but it does not care whether or not the selected node has capacity for a new replica, or if it’s overloaded - but as shown in one of the experiments, it can easily be changed to not select nodes with a certain load

## Slide 87: Replication time
Calvin not optimized for replicating actors. Still, we can replicate an actor with a state of 1 GB, in less than one hour
A more efficient implementation, e.g. in C++, would most likely reduce the replication time. At least for the lower state sizes, where the time to create the new actor is a significant part of the total replication time

## Slide 88: Replication time example
Assume:
node MTBF is equal to one year (525 600 minutes)
Replication time of one hour (60 minutes)
  using Calvin corresponds to a state size of more than 1 GB
Reliability of nodes: R(t) = e-t/MTBF = e-60/525 600 = 0.999885851264
Number of replicas | Reliability
1 | 1 – (1 – R(t))1 = 0.999885851264
2 | 1 – (1 – R(t))2 = 0.99999998697 (7-nines)
3 | 1 – (1 – R(t))3 = 0.999999999998 (11-nines)

## Slide 89: Future work
Investigate the scalability of our model
  Only tested using a cluster of 6 servers
The reliability model is exchangeable. It can be extended through:
  Adding more parameter, e.g. considering link failures
  Take current nodes into account – e.g. two nodes in same rack has less reliability than two nodes in different racks
  Applying machine learning – since the reliability of running applications is periodically monitored, preventative measures such as moving replicas or creating new replicas before failures happen could be applied
Adding a consensus algorithm
  Detect nodes producing the wrong result
The scheduling can be extended by
  Include nodes´ load and resources in the scheduling